## Slide 1: 基于增强现实的心血管微创植入 和精准介入手术关键技术研究
上海交通大学 国家数字化制造技术中心 谢 叻 教 授
中国医学科学院北京协和医院 心内科 刘震宇 主任医师
山东数字人科技股份有限公司 研发中心 魏 昱 副 总 监

## Slide 2
3、课题分解、技术路线 3.3 课题2 技术路线
目标
课题2：心血管微创手术增强现实技术的研发
输送正确性
定位准确性
增强现实
融合
图像引导直观性
冠状动脉造影图像
实时X线透视图像
相同投照体位
内容
冠状动脉造影图像
术前
实时X线透视图像
术中
可显示血管位置、分布、走形
增强融合
信息互补
可显示导丝、导管的形态
Notes: 课题2的目标是研究增强现实技术，在PCI手术中应用，提升图像引导的直观性，最终提高器械的输送正确性和定位准确性。
我们知道，PCI术前进行冠状动脉造影，获得的造影图像，能够清晰的显示血管的位置、分布和走形。
而术中实时X线透视图像是不能显示这些信息。
实时X线透视图像只能显示导丝、导管的形态。
我们研究的内容就是如何将两种含有互补信息的图像融合为更直观的图像，以引导医生更好的手术。
最终，我们希望能够开发一个心血管手术增强现实显示系统实现这个工作。

## Slide 3
3、课题分解、技术路线 3.3 课题2 技术路线
心血管手术增强现实显示系统 整体架构
采集设备
冠状动脉造影图像
实时X线透视图像
冠状动脉模型
导丝模型
增强现实融合
增强现实显示
显示设备
建模
建模
Notes: 这个心血管手术增强现实显示系统，整体架构是这样的。
首先采集设备能够从PCI手术设备中采集冠状动脉造影图像，然后对图像建模可以得到冠状动脉模型。
另一边，采集设备也可以采集实时X线透视图像，通过建模能够获得导丝模型。
利用增强现实融合算法能够对两种模型进行配准，以实现对实时X线透视图像的增强显示，
最后，增强后的结果在显示设备上显示。
虚线框起来的部分，也就是建模方法和融合算法是我们研究的核心内容，也是这个课题最主要的创新点。
在此之前，还没有类似的工作。
另外，虽然是新思路，但在PCI手术中应用这项研究成果，不需要改变现有PCI手术的模式，所以我们研究也没有脱离实际。
下面对虚线框中的几个主要的关键技术进行解释。

## Slide 4
轮廓边界
血管轮廓
t时刻图像
GraphCut
Delaunay
血管骨架模型
Mean Curvature
Skeleton
t时刻模型建模
冠状动脉/导丝模型建模
3、课题分解、技术路线 3.3 课题2 技术路线
冠状动脉造影序列图像
I1
I2
In
M1
M2
Mn
动态冠状动脉模型
建模
t时刻冠状动脉造影图像
t时刻冠状动脉模型
t1
t2
tn
Notes: 首先是建模技术，冠状动脉模型和导丝模型的建模方法类似。拿冠状动脉模型来说。
我们采集到冠状动脉造影图像是一个序列图像，包含t1至tn一系列的图像，
我们可以从一个时刻的图像中提取得到对应时刻的冠状动脉模型，
一个系列的冠状动脉模型可以组合成动态冠状动脉模型。
对于t时刻的图像，我们抽取冠状动脉模型的方法是：
将t时刻的图像，通过GraphCut之类的分割算法，提取出血管轮廓。
然后利用Delaunay之类的三角化方法可以提取血管轮廓边界。
最后通过MCS方法可以抽取出血管骨架模型。
在今后的工作中还需要对这些算法进行研究以找到满足实际需要的新方法。

## Slide 5
t时刻冠状动脉模型
X时刻导丝模型
搜索
动态冠状动脉模型
增强现实融合算法
Short Graph Matching
血管轮廓
血管位置、分布，走形信息的新表现形式
转换
增强的实时X线透视图像
叠加
实时X线透视图像
显示
增强现实显示算法
3、课题分解、技术路线 3.3 课题2 技术路线
Notes: 第二个关键技术是增强现实融合算法。
最关键的是需要解决，导丝模型与冠状动脉模型的匹配问题。
动态冠状动脉模型包含了一个序列的各个时刻的冠状动脉模型。
对于X时刻的导丝模型，我们可以利用Short Graph Matching方法，从冠状动脉模型序列中找到一个最匹配的模型。
找到了最佳匹配，我们可以利用增强现实显示算法对实时X线透视图像进行增强。
我们将血管轮廓，转换为新的表现形式，然后叠加在不包含血管位置、分布，走形信息的实时X线透视图像上，得到增强的实时X线透视图像，最后显示出来。
之所以称为新表现形式，因为简单的图像叠加，会使结果图像显得混乱，信息辨识度不高。所以我们需要寻找新的表现形式。
注 除了Short Graph Matching还有主成分分析方法等

## Slide 6
研发基于增强现实的心血管介入手术可视化系统。能与手术介入设备对接，采集X射线透视影像和血管造影影像；
能够实现冠状动脉造影影像与X线透视影像的增强融合显示功能；
在舒张末期，实时X射线透视图像中导丝走行路径与叠加的对应区间的提取自造影图像的血管路径的平均位置误差小于2mm；
融合图像的显示刷新率通过软件程序统计显示刷新率≥24帧/秒
探索体现冠状动脉血管位置、分布和走行的冠状动脉血管建模问题；
研究术中实时X射线影像同冠状动脉血管模型之间的实时配准问题；
研究基于增强现实的冠状动脉血管模型与术中实时X射线影像的融合显示问题；
构建基于增强现实的心血管介入手术可视化系统。
科学问题
关键技术
考核指标
评测方式/方法
基于增强现实的心血管介入手术可视化系统融合显示精度小于2mm，三维融合增强显示刷新率≥24帧/秒，申请软件著作权1项，申请发明专利1项
3、课题分解、技术路线 3.3 课题2 技术路线
Notes: 概括起来，这个课题需要解决4个关键技术问题。最主要的是建模问题和融合问题。
主要的考核指标是融合精度小于2mm，申请软件著作权1项，申请发明专利1项。
对于考核指标的评测也非常明确。

## Slide 7
先进性
综合多个心动周期的冠状动脉造影
静态模型反应心动周期中某时刻冠状动脉的位置、分布和走行信息
动态模型反应心动周期中冠状动脉的变化情况
可行性
多个心动周期的数据，提高建模精度，减少心脏跳动引入的误差
考虑了导丝形状与所在血管的形状的相似性
“动静结合”，全面捕获冠状动脉的特征
考虑原有操作习惯，在血管介入手术引入增强现实，易于推广。
利用了实时X射线影像与静态冠状动脉模型在同投照体位下的相似性
增强现实技术实现X射线影像与冠状动脉造影之间的信息互补
引入增强信息，但不改变原有操作习惯，应用难度低。
3、课题分解、技术路线 3.3 课题2 可行性先进性
Notes: 这个课题的工作，
综合多个心动周期的冠状动脉造影
。。。。
考虑原有操作习惯，在血管介入手术引入增强现实，易于推广。
具有先进性。
另外，
多个心动周期的数据，提高建模精度，减少心脏跳动引入的误差
。。。。
引入增强信息，但不改变原有操作习惯，应用难度低。
因此也是可行的。